## Slide 1: Material Test System 材料测试系统
目的
  有效的材料测试曲线图能够有效降低破坏风险，提升稳定性。
测试面临的挑战
  传感器量测和电机编码器不同步，减少可用数据
  传感器测试精度高，一般采集硬件无法完成
  套装软件费用高，无法修改满足工程需求
简仪科技的解决方案 (PCI-69524)
  单张数据采集硬件整合
    电机编码器和数据采集的同步
    24位高精度量测解决各种测试需求
  开源软件（锐视测控软件）提升自主测试实力
  程序维护简易方便
常用物理量量测
  扭力 V.S. 扭转角度
  拉力 V.S. 拉伸距离
  往返寿命测试
  …

## Slide 2: PCI-69524 24位高精度 Load Cell 量测以及3轴马达控制卡
4通道24位电桥式传感器输入
  30kS/s采样率
  多种传感器支持（load-cell、应变、LVDT…etc.）
  4线式、6线式接线（支持电源激发）
  分辨率高达1/200,000（full-range）
  内建数位滤波器进行信号处理
4通道24位模拟输入
3通道马达控制
  3通道（CW/CCW、Step/Dir控制）
  3通道编码器输入
2通道16位模拟输出
  10kS/s 采样率
应用领域
  材料试验机、自动化（测试、生产）
  高精度量测（重量、位移）
  生物医学量测
from ADLINK

## Slide 3: 软件功能介绍
编码器和模拟信号量测同步整合，增加量测数据点数
可轻松在面板上修改参数
通过简仪科技MACO概念，客户能够直接调用封装好的类库进行自主的定制开发
支持
  便捷的GUI画面呈现数据和资料
  右键存储量测数据、单键存储CSV资料
  开放环境可加入第三方分析工具