## Slide 1
唐策 2017.6.7

## Slide 2: MACOs – Frequency Response Function 频率响应函数
目的
  通过已知激励和反馈回来的响应得到一个系统的特性。
FRF的分析方法
  FRF得到的结果是结构在一定频率范围内的幅值响应和相位响应。
  显示了结构的关键频率，这些频率对激励响应更为敏感。
简仪科技的解决方案 (PXI-69527)
  单张卡信号发生、数据采集硬件整合
    信号发生和数据采集的同步
    24位高精度量测解决各种测试需求
  开源软件（锐视测控软件）提升自主测试实力
  程序维护简易方便

## Slide 3: 硬件：PXI-69527 24位高分辨率动态信号采集与发生模块
24位Sigma-Delta ADC与DAC
采样率最高达432 KS/s
可编程输入范围：±40 V，±10 V，±3.16 V， ±1 V，±0.316 V
可编程输出范围：±10 V，±1 V，±0.1 V
交流或直流输入耦合，可软件选择
触发I/O接头，用于外部数字触发信号的
每路模拟输入上都支持IEPE输出
应用领域：
  机械系统的模态测试
  大桥结构健康监测
from ADLINK

## Slide 4: 软件功能介绍
提供多种激励：
  StepSine
  WhiteNoise
分析结果包括：
  幅值响应
  相位响应
  THD
通过简仪科技MACO概念，客户能够直接调用封装好的类库进行自主的定制开发
支持
  便捷的GUI画面呈现数据和资料
  右键存储量测数据、单键存储CSV资料
  开放环境可加入第三方分析工具